Приложение № 2

к Договору № _______

по техническому обслуживанию

узлов тепловой энергии

от «_____»______________2015г.

Описание и периодичность работ

по обслуживанию узлов учета тепловой энергии

| № п/п | Описание работ по обслуживанию приборов учета тепловой энергии | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание |  |
| 1.1 | Плановый контрольный осмотр приборов учета тепловой энергии: - выезд специалиста на обслуживаемый объект; - проверка целостности пломб на приборах; - проверка целостности контактов заземления; - снятие показаний с теплосчетчика с помощью печатающего или считывающего устройства; - анализ работы теплового пункта, выявление ошибок и определение причин их возникновения; - в случае выявления отклонения от температурного графика - выдача рекомендаций по эксплуатации внутренних сетей представителю Заказчика; - запись о проведенных действиях в журнале технического обслуживания ПУ тепловой энергии | Один раз в месяц |
| 1.2 | Внеплановый контрольный осмотр: выполняется в случае необходимости дополнительной диагностики неисправности, выявленной при контрольном осмотре, дистанционно или на основании информации от Заказчика | По мере необходимости |
| 1.3 | Контроль технического состояния, проверка работоспособности ПУ дистанционно на основании показаний с приборов учета. В случае выявления нарушений в функционировании узла учета Исполнитель обязан в течение суток известить об этом Заказчика и составить Акт, подписанный представителями Заказчика и Исполнителя для передачи его в теплоснабжающую организацию (ОАО «КамышинТеплоЭнерго») вместе с отчетом о теплопотреблении за соответствующий период в установленные Договором сроки | Ежедневно По мере необходимости |
| 1.4 | Ремонтные и профилактические работы: - чистка (промывка) расходомеров; - наладка оборудования; - устранение протечек; - долив масла в гильзы термосопротивлений; - проверка изоляции электрических цепей приборов и надежности заземления; - проверка качества подключения внешних связей к клеммам приборов; - замена прокладок; - замена крепежа; - замена неисправных элементов узла | По мере необходимости |
| 1.5 | Уведомление Заказчика о внештатных ситуациях в течение одного рабочего дня | По мере необходимости |
| 2 | Поверка приборов учета |  |
| 2.1 | Отслеживание сроков поверки приборов учета тепловой энергии: - ведение учета данных о государственной поверке оборудования; - предоставлению представителю Заказчика до начала отопительного сезона списка оборудования, которое подлежит плановой поверки после окончания отопительного сезона. | Один раз в год |
| 2.2 | Демонтаж приборов для передачи их на поверку, монтаж и комплексная наладка прибора на объекте после поверки | По мере необходимости |
| 3 | Снятие показаний с приборов учета, формирование и предоставление отчета о теплопотреблении в теплоснабжающую организацию |  |
| 3.1 | Снятие показаний с приборов учета тепловой энергии дистанционно | Один раз в сутки |
| 3.2 | Отчет в теплоснабжающую организацию за прошедший месяц: - распечатка показаний за прошедший месяц (на объекте, либо дистанционное снятие показаний с теплосчетчика и их распечатка); - оформление отчета о теплопотреблении за отчетный месяц; - передача отчета в теплоснабжающую по доверенности от Заказчика; - передача Заказчику отчета о теплопотреблении за отчетный месяц с отметкой теплоснабжающей организации | 23-24 число отчетного месяца до 25 числа отчетного месяца до 26 числа отчетного месяца |
| 3.3 | Размещение информации на сайте Заказчика по показаниям расхода теплоэнергии за месяц с разбивкой по домам с возможностью просмотра информации для неограниченного круга лиц | Ежемесячно до 01 числа месяца следующего за отчетным |
| 4 | Обеспечение дистанционной связи с приборами учета, оплата услуг оператора связи | Регулярно |

| Заказчик: Директор ООО «РЭП № 1» ________________М.В.Бовин | Исполнитель: __________________________________ __________________________________ __________________________________ |
| --- | --- |